Приложение № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Печенга

от 28 декабря 2011 г. № 155

Муниципальное образование

городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том I

Положения о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2009

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

введение	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. Основные направления социально-экономического развития города	6

3. Мероприятия по территориальному планированию	7

3.1 Функционально-планировочная организация территории	7

3.2 Реконструкция и развитие жилых зон. Жилищное строительство	9

3.3 Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания	11

3.4 Развитие транспортной инфраструктуры	12

3.5 Развитие инженерной инфраструктуры	15

3.5.1 Водоснабжение	15

3.5.2 Водоотведение	15

3.5.3 Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение	15

3.5.4 Электрическая связь и проводное вещание	18

3.6 Инженерная подготовка территории	18

3.7 Охрана окружающей среды	20

3.8 Зеленые насаждения общего пользования	21

3.9 Земельный фонд	22

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб | Гриф | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текстовые материалы: |
| 1 | Положения о территориальном планировании | - | Н/с | 2675 |
|  | Графические материалы (схемы): |
| 2 | Схема использования территории | б/м | Н/С | 5604 |
| 3 | Схема предложений по территориальному планированию (основной чертеж) | б/м | Н/С | 5605 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | б/м | Н/С | 5606 |
| 5 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | б/м | Н/С | 5607 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового назначения местного значения | б/м | Н/С | 5608 |
|  | Материалы в электронном виде: |
| 7 | CD-диск | - | Н/С-к | 1123 |
| Материалы по обоснованию |
|  | Текстовые материалы: |
| 8 | Материалы по обоснованию | - | ДСП | 2676 |
|  | Графические материалы (схемы): |
| 9 | Схема использования территории | 50 000 | ДСП | 5585 |
| 10 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и экологического состояния окружающей среды | 50 000 | ДСП | 5586 |
| 11 | Схема предложений по территориальному планированию (основной чертеж) | 50 000 | ДСП | 5587 |
| 12 | Схема инженерной и транспортной инфраструктуры | 50 000 | ДСП | 5589 |
| 13 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 50 000 | ДСП | 5588 |
| 14 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового назначения местного значения | 50 000 | ДСП | 5590 |
| 15 | Схема инженерной подготовки территории и мероприятий по охране окружающей среды | 50 000 | ДСП | 5591 |
| 16 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 50 000 | ДСП | 5593 |
| 17 | нп Спутник. Схема использования территории | 5 000 | ДСП | 5595 |
| 18 | нп Спутник. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и экологического состояния окружающей среды | 5 000 | ДСП | 5596 |
| 19 | нп Спутник. Схема планировочной структуры и планируемых границ функциональных зон | 5 000 | ДСП | 5597 |
| 20 | нп Лиинахамари. Схема использования территории | 5 000 | ДСП | 5947 |
| 21 | нп Лиинахамари. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и экологического состояния окружающей среды | 5 000 | ДСП | 5949 |
| 22 | нп Лиинахамари. Схема планировочной структуры и планируемых границ функциональных зон | 5 000 | ДСП | 5945 |
| 23 | пгт.Печенга. Схема использования территории | 10 000 | ДСП | 5948 |
| 24 | пгт.Печенга. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и экологического состояния окружающей среды | 10 000 | ДСП | 5950 |
| 25 | пгт.Печенга. Схема планировочной структуры и планируемых границ функциональных зон | 10 000 | ДСП | 5946 |
|  | Материалы в электронном виде: |
| 26 | CD-диск | - | ДСП-к | 1122 |

# введение

Генеральный план муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области разработан ФГУП «РосНИПИ «Урбанистики» в 2007-2009 г.г. по заказу Администрации муниципального образования городское поселения Печенга Печенгского района Мурманской области на основании Муниципального контракта N12  от 21 декабря 2007 г.

Генеральный план муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – МО «Городское поселение Печенга», городское поселение) выполнен в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Мурманской области, а также действующими нормативно-техническими документами  – Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и согласно Заданию на проектирование.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд,  перевод земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировки и целевых программах.

Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие схемы. В целях утверждения генерального плана подготовлены материалы по обоснованию проекта в текстовой форме и в виде схем.

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2015 год;

- II этап - расчетный срок  – 2030 год;

Согласно Градостроительному кодексу РФ вся документация территориального планирования -  генеральный план МО «Городское поселение Печенга» включает:

- Положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- Материалы по обоснованию проекта в текстовой и графической форме (схемы)

В работе над проектом принимали участие следующие специалисты АПМ-1:

- Енина О.С. – руководитель АПМ-1;

- Липатова З.Н. – Главный архитектор проекта

- Петухова Л.Т. – Главный инженер проекта

Отдельные разделы проекта разработаны:

- Архитектурно-планировочные решения – Кудряшова А.Г.;

- Экономические разделы – инженер-экономист Лифшиц Е.А.;

- Раздел водоснабжения и водоотведения – инженер Боблак О.М.

- Раздел энергоснабжения, теплоснабжения – инженер Шмелев И.М.;

- Раздел связь – инженер Сухов Р.В.;

- Раздел комплексной оценки территории –  инженер Успенская И.Е.;

- Раздел охраны окружающей среды – инженер Щедрина О.А.;

- Раздел инженерная подготовка территории – инженер Путина М.В.;

Авторский коллектив выражает благодарность руководству МО «Городское поселение Печенга», специалистам отделов и управлений администрации за содействие в сборе исходных материалов, активное и профессиональное участие в разработке генерального плана.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории МО «Городского поселения Печенга» и смежных с ним  территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи Генерального плана МО «Городское поселение Печенга», на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории городского поселения. При этом необходимо сохранение многообразия среды проживания, в которой должны сочетаться различные типы застройки: исторически сложившихся кварталов и новой предлагаемой жилой застройки;

- Обеспечение экономического развития городского поселения;

- Развитие и преобразование функциональной структуры МО «Городское поселение Печенга» в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных резервов для нового жилого строительства, развитие основных отраслей экономики: промышленности, туризма, малого предпринимательства;

- Обеспечение современной и развитой транспортной и инженерной инфраструктурой всех населенных пунктов поселения;

- Сохранение ценных природных комплексов и зеленых пространств;

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

Разработка генерального плана МО «Городское поселение Печенга» целиком направлена на оптимизацию пространственной структуры – рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными и водными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории городского поселения.

# 2. Основные направления социально-экономического развития

Особенность МО «Городское поселение Печенга» – это отсутствие градоформирующих предприятий. Не являясь промышленным центром, городское поселение формируется, в основном, из расквартированных на его территории воинских частей МО РФ, пограничных войск ФСБ РФ, что оказывает серьезное влияние на структуру занятости, социально-демографический состав населения, развитие производственной сферы, планировочную организацию территории.

Основные положения по устойчивому социально-экономическому развитию городского поселения:

- МО «Городское поселение Печенга» – перспективное городское поселение, в котором возможно создание эффективной и сбалансированной экономики, основой которой станет размещение на территории городского поселения многофункциональных портов, развитие промышленности, транспорта и рекреационно-туристической отрасли.

- обусловленное выгодным транспортно-географическим положением в городском поселении возможно развитие транспортно-распределительной деятельности и деятельности логистических компаний по обработке грузов

- в целом к расчетному сроку прогнозируется значительное увеличение числа рабочих мест в материальном производстве (на 400 человек, почти в 3 раза)

- снижение скрытой безработицы с 13,1% до 3%

- развитие жилищного строительства - создание комфортной среды проживания, увеличение средней жилищной обеспеченности

- прогнозируемая численность населения: 8,7 тысяч человек к 2015 году, 9,0 тысяч человек к 2030 году.

Исходя из оценки социально-экономического потенциала МО «Городское поселение Печенга», проектом прогнозируется незначительно увеличение численности населения на первую очередь – 8700 человек, и на расчетный срок 9000 человек.

| Таблица 2.1 |
| --- |
| Численность населения МО «Городское поселение Печенга» (тыс.человек / %) |
|  |  | 2009г | I очередь | Расчетный срок |
|  |  |  | 2015г | 2030г |
|  | Постоянное население | 8,5 | 100% | 8,7 | 100% | 9,0 | 100% |
| 1 | в. т.ч. занятые | 5125 | 60,3% | 5670 | 65,2% | 6150 | 68,3% |
| 2 | безработные | 1115 | 13,1% | 609 | 7,0% | 270 | 3,0% |

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

## 3.1 Функционально-планировочная организация территории

Генеральным планом МО “Городское поселение Печенга” были сформулированы и решены следующие задачи:

  - Развитие территории осуществляется с соблюдением уже сложившегося четкого функционального зонирования;

  - Развитие урбанизированного каркаса с учётом сохранения сложившегося природного каркаса городского поселения;

  - Развитие городского поселения и определение удобных площадок для селитебной зоны, производственной, рекреационной и других функциональных зон о с учетом санитарных норм и экологических требований;

  - Реконструкция и благоустройство всех функциональных зон населенных пунктов;

  - Разработка мероприятий по качественному улучшению среды проживания;

  - Развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктуры.

При разработке генерального плана были учтены экономическое развитие всего региона Мурманской области, а также природно-климатические особенности и ранее разработанная проектная документация.

Основу проектной планировочной структуры МО “Городское поселение Печенга” составляет природный и урбанизированный каркасы территории.

Развитие природного каркаса отражается в формировании новых особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а именно: государственного природного заказника федерального значения на “Участки побережья Баренцева и Белого морей”, государственного памятника природы федерального значения  “Устье реки Ворьема”, государственных памятников природы регионального значения: “Городецкие птичьи базары”, “Губа Скоробеевская”, “Скалы полуострова Средний”.

Свободные территории в районе полуострова Средний и Рыбочий предусматриваются проектом как зоны рекреационного использования. Исключение составляет центральная часть полуострова Рыбачий, где намечена организация оленьих пастбищ.

Развитие урбанизированного каркаса связано с развитием новых промышленных площадок, а также инженерно-транспортной инфраструктуры. Намечено строительство и частичная реконструкция автодороги в сторону полуострова Средний и Рыбачий; реконструируются автодорог местного значения в границах населенных пунктов. Проектом учтено возможное строительство автодорожного моста по федеральной автодороге у п.г.т. Печенга. Также выделены территории под развитие инженерной инфраструктуры:  намечено строительство канализационных очистных сооружений в н.п. Лиинахамари, выделены площадки под строительство ВЭС северо-западнее н.п. Лиинахамари и рядом с н.п. Вайда-Губа и н.п. Цыпнаволок, намечена трассировка межпоселкового газопровода и соответственно строительство ГГРП.

В рамках развития МО “Городское поселение Печенга” наибольшее развитие в генеральном плане получил п.г.т. Печенга и н.п. Лиинахамари с прилегающими к ним территориями.

В п.г.т. Печенга предусматривается незначительное развитие жилой зоны, и намечено строительство новых объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Развитие н.п. Лиинахамари непосредственно связано с развитием туризма и рекреации. Намечено расширение жилой зоны, в основном под индивидуальную застройку, строительство объектов туристической инфраструктуры, организация туристического комплекса. Намечено развитие социально-культурной инфраструктуры и сервиса. Генеральным планом выделяются новые площадки в северной части населенного пункта под организацию дачных земельных участков. Кроме этого, генеральным планом предусмотрено расширение границы н.п. Лиинахамари, в которую войдут территории вдоль побережья Губы Печенга, перспективные под развитие производственных и рекреационных зон.

В населенные пункты н.п. Спутник, н.п. Вайда-Губа и н.п. Цыпнаволок являются полностью военными городками. Строительство объектов капитального строительства местного значения на их территории не предусматривается.

## 3.2 Реконструкция и развитие жилых зон. Жилищное строительство

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды населенных пунктов. Для ее достижения необходимы:

- развитие нового жилищного строительства на территориях безопасного проживания, не попадающих в санитарно-защитные зоны;

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа;

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования;

- организация территории с гармоничным сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

В основе проектных решений по формированию жилой среды лежат следующие принципы:

  - изыскание свободных территорий в муниципальной собственности, безопасных для проживания, для ведения нового капитального жилищного строительства;

  - увеличение объемов нового жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

  - сохранение экологического равновесия территории;

Основные проектные предложения по МО “Городское поселение Печенга”:

- освоение новых площадок под жилищное строительство и дачные земельные участки – формирование новых планировочных кварталов в п.г.т. Печенга и н.п. Лиинахамари;

- все новое строительство в городском поселении будет вестись на свободных территориях 14,4 га, выделение дачных земельный участков – 12,9 га., также на свободных территориях;

- в структуре общей площади нового строительства преобладает застройка индивидуальными домами коттеджного типа и среднеэтажная многоквартирная застройка (2-3 эт.).

Таблица 3.2.1.

Структура общей площади нового жилищного строительства

| индивидуальные жилые дома усадебного и коттеджного типа | 57% |
| --- | --- |
| блокированные дома | 10% |
| среднеэтажная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | 21% |
| многоэтажная многоквартирная (5 эт.) | 12% |

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования на первую очередь, стабилизация темпов строительства на расчетный срок

Таблица 3.2.2.

Объемы нового жилищного строительства

| Объемы и темпы нового жилищного строительства |
| --- |
| (тыс. кв.м. // тыс.кв.м./год) |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| МО “Городское поселение Печенга” | 14,7 | 34,0 |
|  | 2,5 | 1,6 |

- улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в городском поселении к 2015 году составит 25,3 кв.м./чел (п.г.т. Печенга – 22,0 кв.м./чел, н.п. Спутник – 27,0 кв.м./чел, н.п. Лиинахамари – 27,0 кв.м./чел), к 2030 году – 27,3 кв.м./чел (п.г.т. Печенга – 25,0 кв.м./чел, н.п. Спутник – 27,0 кв.м./чел, н.п. Лиинахамари – 30,0 кв.м./чел).

п.г.т. Печенга:

- строительство на свободных территориях 3х-этажных домов – 10,0 тыс.кв.м.

- строительство на свободных территориях 5и-этажных домов – 9,5 тыс.кв.м.

н.п. Лиинахамари:

- формирование участка коттеджной застройки – 9,0 тыс.кв.м.

- строительство блокированных домов – 5,5 тыс.кв.м.

- выделение территорий под дачные земельные участки – 12,9 га.

н.п. Спутник:

- нового жилищного строительства на территории населенного пункта проектом не предполагается.

н.п. Вайда-Губа:

- нового жилищного строительства на территории населенного пункта проектом не предполагается.

н.п. Цыпнаволок:

- нового жилищного строительства на территории населенного пункта проектом не предполагается.

Таблица 3.2.3.

Динамика жилого фонда по территориям МО “Городское поселение Печенга”

| № п/п | Тип застройки | Новое строительство, тыс.кв.м. | Плотность, кв.м./га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | свободные | всего |
| 1. | I очередь |
| 1,1 | индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа | 4000 | 1100 | 3,6 | 3,6 |
| 1,2 | блокированные дома | 2100 | 4000 | 0,5 | 0,5 |
| 1,3 | среднеэтажная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | 2800 | 3200 | 0,9 | 0,9 |
| 1,4 | многоэтажная многоквартирная (5 эт.) | 5800 | 5500 | 1,1 | 1,1 |
|  | ИТОГО: | 14700 | 4350 | 6,1 | 6,1 |
| 2. | Расчетный срок |
| 2,1 | индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа | 9000 | 1100 | 8,2 | 8,2 |
| 2,2 | блокированные дома | 5500 | 4000 | 1,4 | 1,4 |
| 2,3 | среднеэтажная многоквартирная застройка (2-3 эт.) | 10000 | 3200 | 3,1 | 3,1 |
| 2,4 | многоэтажная многоквартирная (5 эт.) | 9500 | 5500 | 1,7 | 1,7 |
|  | ИТОГО: | 34 | 4350 | 14,4 | 14,4 |

Кроме того, в н.п. Лиинахамари под дачные земельные участки на 1-ую очередь выделяется 7,3 га.. на расчётный срок – 5,6 га.

## 3.3 Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания

Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО “Городское поселение Печенга” в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам. Обеспечение равных условий доступности для всего населения городского поселения посредством оптимизации размещения сети объектов  сферы обслуживания, с учетом развития планировочной и функциональной структуры территории.

Таблица 3.3.1.

Предложения по строительству объектов культурно-бытового назначения

| Объект | Местоположение | 2015 | 2030 | Мероприятие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО “Городское поселение Печенга” |
| детский сад | Печенга |  | ● | реконструкция сущесвующего | новое строительство 230 мест, муницип.знач. |
| школа | Печенга | ● |  | расширение МОУ СОШ №5 | до 500 мест, муницип.знач. |
| школа | Печенга |  | ● | расширение МОУ СОШ №5 | до 600 мест, муницип.знач. |
| дом детского творчества | Печенга | ● |  | строительство | на 350 мест, муницип.знач. |
| Стационар | Печенга | ● |  | строительство | на 100 коек, регион.знач. |
| Поликлиника | Печенга | ● |  | строительство | на 100 посещений в смену, регион.знач. |
| Торговый центр | Печенга | ● |  | восстановление | Объект, муницип.знач. |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | Печенга | ● |  | строительство | Согласно СТП Мурманской области, регион.знач. (540кв.м. зал, 180 кв.м. зеркала воды) регион.знач. |
| Рынок | Печенга | ● |  | строительство | 200 кв.м. торговой площади, муницип.знач. |
| Гостиница | Печенга |  | ● |  | 55 мест, муницип.знач. |
| Баня | Печенга | ● |  | строительство | 15 мест, муницип.знач. |
| Туристический комплекс | Лиинахамари | ● |  | строительство | Объект - Согласно Декларации о намерениях “Создание туристического комплекса “Печенга” |
| Баня | Лиинахамари | ● |  | строительство | 15 мест, муницип.знач. |
| Кафе | Лиинахамари | ● |  | строительство | 40 мест, муницип.знач. |
| Кафе | Печенга | ● |  | строительство | 40 мест, муницип.знач. |
| Кафе | Печенга |  | ● | строительство | 40 мест, муницип.знач. |

## 3.4 Развитие транспортной инфраструктуры

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по развитию железнодорожного транспорта. | Строительство подъездного железнодорожного пути до порта Лиинахамари от озера Трифоноярви; протяженность строительства - 4,5 км. Восстановление участка железной дороги общего пользования до ст. Печенга; протяженность - 8,0 км. | 2009 - 2015 2009 - 2015 |
| Мероприятия по развитию водного транспорта. | Строительство порта в н.п. Лиинахамари с размещением причала технического обслуживания и подготовки судов, основного причала разгрузки и сортировки контейнеров, тылового терминала по сортировке, оформлению и отгрузке контейнеров. Строительство «Пункта по комплексному обслуживанию судов рыбодобывающего флота в Губе Печенга» для организации приема, хранения, переработки и перегрузки добытой рыбопродукции специализированным авто и ж/д транспортом. | 2009-2015 2009-2015 |
| Мероприятия по развитию автомобильного транспорта. | Реконструкция автодороги федерального значения «Кола» на участке Титовка – Заполярный в пределах границ городского поселения по нормативам III технической категории; протяженность реконструкции – 40 км. Спрямление федеральной трассы «Кола» на подходе к п.г.т. Печенга со строительством мостового перехода через р. Печенгу, расположенного на 1516 км; протяженность нового строительства – 1,2 км. Строительство развязки в разных уровнях на ответвлении от трассы подъезда к п.г.т. Печенга для обеспечения движения автотранспорта в населенные пункты Печенга и Лиинахамари. Реконструкция автодороги «автоподъезд к н.п. Лиинахамари» для транспортного сообщения с портом Лиинахамари; протяженность реконструкции – 12,7 км. Строительство местных автодорог на ветроэлектростанцию; протяженность строительства – 27 км. Реконструкция , а также строительство автодороги, ведущей в направлении проектного Морского портового комплекса Большая Волоковая; протяженность реконструкции – 43 км, протяженность нового строительства – 2 км. Реконструкция автодорог местного значения по нормативам V технической категории для обеспечения транспортных связей с населенными пунктами поселения и вдоль туристических маршрутов на полуострове Рыбачий, протяженность реконструкции – 95 км. Организация междугородного автобусного маршрута Мурманск – Лиинахамари. Строительство автосервисного комплекса при въезде в п.г.т. Печенга, на автодороге «Кола», до ответвления на Лиинахамари, который будет включать в себя мотель, СТО, АЗС, мойку, объекты бытового и торгового обслуживания. | 2009-2015 2009-2015 2009-2015 2009-2015 2009-2015 2016-2030 2016-2030 2016-2030 2016-2030 |
| Мероприятия по развитию поселкового транспорта и транспортному обслуживанию населенных пунктов: | п.г.т. Печенга Реконструкция автоподъезда к ж/д станции Печенга, протяженность реконструкции – 2,2 км. Благоустройство улично-дорожной сети, строительство тротуаров, озеленения, освещения, организация водоотводов с проезжих частей. Строительство гаражей боксового типа легковых автомобилей индивидуального пользования, требуемая площадь строительства - 1,6 га; Создание сети автостоянок у объектов общественного назначения на отдельных площадках и размещение автостоянок в селитебной части поселка. Строительство станции технического обслуживания. н.п. Лиинахамари Строительство жилой улицы в районе новой застройки, протяженность – 0,5 км; Реконструкция главной широтной улицы населенного пункта, протяженность реконструкции составит 1,3 км. Реконструкция ул. Северная, протяженность реконструкции – 0,7 км; Благоустройство существующей улично-дорожной сети населенного пункта, расширение проезжих частей улиц, строительство тротуаров, озеленения, освещения, организация водоотвода с проезжих частей. Создание сети автостоянок у объектов общественного назначения на отдельных площадках; размещения автостоянок в селитебной части населенного пункта. Выделение территорий для расширения гаражей боксового типа площадью 0,8 га. Строительство станции технического обслуживания и автозаправочной станции. н.п. Спутник Реконструкция существующей улично-дорожной сети населенного пункта с повышением уровня благоустройства (расширение проезжих частей улиц; строительство тротуаров, организация водоотвода с проезжих частей). Строительство гаражей боксового типа легковых автомобилей индивидуального пользования площадью 0,6 га. Строительство станции технического обслуживания. | 2009 - 2015 2009 - 2030 2009 - 2030 2009 - 2030 2009-2015 2009 - 2015 2009 - 2015 2009 - 2015 2009-2030 2009-2030 2009-2030 2009-2015 2009-2030 2009-2030 2009-2015 |

## 3.5 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.5.1 Водоснабжение

| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Реконструкция и модернизация сетей и сооружений в населенных пунктах городского поселения. | 100% реконструкция | 2009 – 2015 |
| Прокладка трубопроводов для организации водоснабжения в новых районах строительства. | 100% | 2009 – 2030 |
| Введение повсеместного приборного учета расхода воды | 100% | 2009 – 2015 |

### 3.5.2 Водоотведение

| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Установка очистных сооружений модульного типа в н.п. Лиинахамари | 100% | 2010 – 2015 |
| Модернизация очистных сооружений с увеличением проектной производительности в п.г.т. Печенга | 100% | 2010 – 2015 |
| Реконструкция и модернизация сетей и сооружений в населенных пунктах городского поселения. | 100% реконструкция | 2010 – 2015 |
| Прокладка сетей в новых районах строительства | 100% | 2010 - 2030 |

### 3.5.3 Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение

| № п/п | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей МО “Городское поселение Печенга” | Ввести в строй комплекс ветроэлектрических установок вблизи н.п. Лиинахамари установленной мощностью в пределах 8-20 МВт. Комплекс вводить поэтапно установками единичной мощностью 1 МВт | 2011-2016 |
|  |  | Соорудить линию выдачи мощности комплекса ВЭУ напряжением 35 кВ до ПС «313» | 2012-2015 |
|  |  | Произвести снятие ограничений на подключение новых потребителей к ПС «313», путём замены установленной пары трансформаторов на следующий габарит (2х4 МВА) и реконструкции РУ 35 кВ для подключения высоковольтной линии напряжением 35 кВ с перспективного комплекса ВЭС | 2012-2015 |
|  |  | Осуществить выбор площадки и технико-экономическую оценку применения ветроэнергетических установок для энергоснабжения населённых пунктов Вайда- Губа и Цыпнаволок | 2011-2014 |
|  |  | Произвести реконструкцию электросетевого комплекса 6 кВ в населённых пунктах городского поселения с заменой изношенной части электросетевого комплекса | 2011-2016 |
|  |  | Выполнить полную или частичную конвертацию ДЭС н.п. Вайда-Губа и Цыпнаволок в многофункциональные энергетические комплексы на базе ветроэнергоустановок с всережимными генераторами, преобразователями частоты и системами автоматического управления | 2016-2025 |
|  |  | Произвести реконструкцию линий «М-52» и «М-53» (ПС «314 Печенга» - ПС «313») с увеличением сечения линии для передачи мощности от комплекса ВЭС вблизи н.п. Лиинахамари через ПС «313» на ПС «314 Печенга» | 2016-2020 |
|  |  | Провести оценку технического состояния оборудования ПС «314 Печенга». Осуществить модернизацию ПС «314 Печенга» с учётом подключения новой линии 35 кВ и перспективой перевода линий «М-105» и «М-106» на напряжение 110-150 кВ. | 2016-2020 |
|  |  | Построить малую гидроэлектростанцию (МГЭС) на р. Титовка мощностью 3,4 МВт со среднегодовой выработкой 15,8 млн.кВт.ч для выравнивание неравномерности производства электроэнергии комплекса ВЭУ н.п. Лиинахамари. | 2016-2025 |
|  |  | Проложить высоковольтную линию напряжением 35 киловольт от МГЭС на р. Титовка до ПС «314 Печенга» протяжённостью около 25 км. | 2016-2025 |
|  |  | Ввести в строй «вторую очередь» комплекса ветроэлектрических установок вблизи н.п. Лиинахамари установленной мощностью в пределах 30-70 МВт. Комплекс вводить поэтапно установками единичной мощностью 3,5 МВт | 2023-2030 |
|  |  | Реализовать строительство линии напряжением 110-150 кВ от комплекса ВЭС н.п. Лиинахамари до ПС 150/35 кВ «21 Заполярный». | 2024-2030 |
| 1 | Проведение энергосберегающих мероприятий | Внедрить на объектах ВПК и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающих технологий, позволяющих при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии. | 2011-2030 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развитие системы теплоснабжения | Осуществить строительство дополнительных тепломагистралей к объектам новой застройки п.г.т. Печенга с применением пенополиуретановой изоляции и современных технологий прокладки трубопроводов для повышения эффективности системы теплоснабжения и сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя | 2011-2015 2016-2030 |
|  |  | Выполнить расширение и модернизацию котельного оборудования котельной №55 для покрытия перспективной тепловой нагрузки п.г.т. Печенга | 2011-2015 |
|  |  | Осуществить перекладку изношенной части теплосети с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой индикации протечек | 2011-2015 2016-2030 |
|  |  | Внедрить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторы температуры горячего водоснабжения в жилых домах | 2013-2016 |
|  |  | Использовать теплосберегающие конструкции и материалы при строительстве жилья в п.г.т. Печенга | 2011-2015 2016-2030 |
|  |  | Провести мероприятия по утеплению «теплового контура» зданий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов с внедрением современных энергоэффективных технологий и материалов | 2011-2015 2016-2030 |
|  |  | Внедрить механизмы стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установить современные приборы учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя). | 2011-2016 |
|  |  | внедрить ветроэнергетические установки для покрытия части тепловой нагрузки н.п. Цыпнаволок и н.п. Вайда-Губа и тепловые насосы в н.п. Спутник (с использованием низкопотенциального тепла близлежащего озера) | 2016-2025 |
|  |  | Заказать специализированным организациям проработку проекта модернизации котельных городского поселения Печенга с учётом возможного перевода котельных на сжигание природного газа | 2025-2030 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развитие системы газоснабжения | Поручить специализированным организациям разработать проект «Схемы газоснабжения и газификации городского поселения Печенга, в увязке со «Схемой газоснабжения и газификации Мурманской области». | 2025-2030 |
|  |  | Соорудить межпоселковые газопроводы от ГРС «Заполярный» до ГГРП населённых пунктов МО “Городское поселение Печенга” и осуществить газификацию потребителей газа в населённых пунктах | 2026-2030 |

### 3.5.4 Электрическая связь и проводное вещание

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | увеличение номерной емкости на 1500№№ и замена аналоговой АТС на цифровую АТС в п.г.т. Печенга | 2015 |
| 2 |  | увеличение номерной емкости АТС на 200 №№. | 2030 |
| 3 |  | расширение существующих цифровых АТС в н.п. Спутник на 1000 №№ и н.п. Лиинахамари на 100 №№. | 2015 |
|  |  | модернизация оконечных устройств систем ВОЛС внутризоновых линий связи | 2030 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  | появление сетей сотовой связи третьего поколения (3G) | 2015-2030 |
| 6 | Развитие информационного вещания | Развитие систем проводного вещания в п.г.т. Печенга | 2015 |
|  |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2015 |
| 7 |  | перевод абонентов на эфирное вещание всех населенных пунктов | 2015 |

## 3.6 Инженерная подготовка территории

Цель проведения мероприятий по инженерной подготовке территории населенных пунктов МО “Городское поселение Печенга” – обеспечение стабильных условий функционирования населенных пунктов, повышение уровня общего благоустройства среды обитания.

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории населенных пунктов предусмотрены в составе следующих мероприятий:

1. Организация поверхностного стока, его очистка.

2. Вертикальная планировка, террасирование склонов, организация рельефа.

3. Благоустройство водных объектов.

4. Мероприятия по обустройству парковых зон.

Проектное решение

- Организация поверхностного стока, его очистка

Система водоотведения принимается по раздельному принципу, водостоки самотечные, преимущественно закрытого типа, очистка стоков по бассейновому принципу на очистных сооружениях модульного / кассетного типов.

п.г.т. Печенга

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

- водосточные коллекторы, открытые лотки, нагорные канавы – всего 3.4 км (I очередь), из них:

  - водостоки – 2.7 км,

  - нагорные канавы – 0.7 км,

- очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС) – 2 шт, сброс в р. Печенга – I очередь.

н.п. Лиинахамари:

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

- водосточные коллекторы, открытые лотки, нагорные канавы – всего 2.7 км, в том числе на I очередь – 2.1 км, из них:

  - водостоки – 2.4 км, в том числе на I очередь – 1.8 км,

  - нагорные канавы – 0.3 км (I очередь),

- очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС) – 1 шт, сброс в оз.Пуроярви – I очередь.

н.п. Спутник:

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

- водосточные коллекторы, открытые лотки, нагорные канавы – всего 0.9 км (I очередь), из них:

  - водостоки – 0.5 км,

  - нагорные канавы – 0.4 км (I очередь),

- очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС) – 1 шт, сброс в р.Печенга – I очередь.

- Вертикальная планировка территории, террасирование склонов, организация рельефа

п.г.т. Печенга

Для освоения новых площадок в комплекс мероприятий по инженерной подготовке включены следующие объемы работ:

- вертикальная планировка с проведением предварительного осушения территории на площади 8.5га,

- мероприятия по формированию рельефа на площади около 8 га средним слоем 0.5м. Потребный объем грунта для осуществления подсыпки составит около 40 тыс.м3 (I очередь).

н.п. Лиинахамари:

Для освоения новых площадок в комплекс мероприятий по инженерной подготовке включены следующие объемы работ:

- вертикальная планировка (подсыпка) на участке площадью 1.3 га средним слоем 1м. Потребный объем грунта для осуществления подсыпки составит около 13 тыс.м3 (I очередь).

- террасирование, уположение склонов на площади 3 га (I очередь).

- Благоустройство водных объектов

С состав мероприятий по благоустройству водных объектов включены следующие:

- расчистка водопропускных сооружений в п.г.т. Печенга – 3 шт  -  I очередь.

- Мероприятия по обустройству парковой зоны

Для реализации проектных предложений по организации в н.п. Лиинахамари общественной парковой зоны предусматриваются (I очередь):

- общепланировочные мероприятия на площади 1.3 га,

- расчистка прибрежной зоны от мусора, осоковой растительности – 0.4 км,

- укрепление откосов оз. Пуроярви растительным слоем – 0.5 км,

- обустройство прогулочной сети.

## 3.7 Охрана окружающей среды

| Охрана окружающей среды |
| --- |
| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| Снижение уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов. | Всем предприятиям и объектам теплоэнергетики, имеющим организованные источники выбросов необходимо: обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; оформить разрешение на выброс и разработать проекты нормативно допустимых выбросов (НДВ); проводить производственный контроль за соблюдением нормативов НДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ. Всем предприятиям разработать проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. | 2010-2015 гг. |
|  | Перевод котельных на газовое топливо | 2015-2030 г.г |
| По снижению вредного воздействия автотранспорта. | Улучшение качества дорожного покрытия дорог. Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов. | 2010-2015 гг. |
| Мероприятия по охране поверхностных вод |
| Комплекс мероприятий направленных на снижение уровня воздействия на водные объекты. | На новых промышленных площадках необходимо строительство собственных очистных сооружений промышленно-дождевых стоков. Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: разработать проекты нормативно допустимых сбросов (НДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля и получить решение о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных вод и (или) дренажных вод и разрешение на сброс. Организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов. | 2010-2030 гг. |
| Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока. | Дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов – п.г.т. Печенга, н.п. Спутник, н.п. Лиинахамари с подключением новых площадок строительства. Реконструкция очистных сооружений п.г.т. Печенга, н.п. Спутник. Установка очистных сооружений модульного типа в н.п. Лиинахамари, н.п. Цыпнаволок, н.п. Вайда-Губа. Организация и очистка поверхностного стока в населенных пунктах. | 2010-2015 гг. |
| Снижение воздействия на водные объекты путем организации ВОЗ и ПЗП. | Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования. | 2010-2015 гг. |
| Система обращения с отходами |
| Создание экологически безопасной системы обращения с отходами в МО “Городское поселение Печенга”. | Разработка и утверждение “Генеральной схемы санитарной очистки МО “Городское поселение Печенга”. Рекультивация существующей несанкционированной свалки ТБО. Организация вывоза ТБО от населенных пунктов городского поселения на новый полигон ТБО п.г.т. Никель, который планируется построить на первую очередь. Организация селективного сбора отходов. Организация вывоза отсортированных отходов на вторичное их использование на промышленных предприятиях области. Предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. | 2010-2015 гг. |

## 3.8 Зеленые насаждения общего пользования

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по формированию системы зеленых насаждений общего пользования. | В генеральном плане предлагается ввод новых объектов зеленого строительства в п.г.т. Печенга, н.п. Лиинахамари, н.п. Спутник. Площадь зеленых насаждений общего пользования на первую очередь составит: в п.г.т. Печенга – 1 га; в н.п. Лиинахамари - 0,9 га; в н.п. Спутник - 0,6 га. | 2010-2015гг. |
|  | Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит: в п.г.т. Печенга – 1,5 га; в н.п. Лиинахамари – 1,2 га; в н.п. Спутник - 0,6 га. | 2015-2030 гг. |

## 3.9 Земельный фонд

| Мероприятие | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. | - Проектом предлагается перевод земель, находящихся в утвержденных границах н.п. Спутник, площадью 17,7 га, в земли населенного пункта (земли останутся в бессрочном пользовании у Министерства обороны). - Проектом намечено изменение границы н.п. Лиинахамари, в связи с чем предусматривается перевод земель, площадью 78,6 га, в земли населенного пункта. | 2010-2015 гг. |
| Перевод земель запаса. | - Проектом предлагается строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктруры за границами населенных пунктов. Кроме этого, генеральным планом предусмотрено размещение нового кладбища. Данные мероприятия требуют осуществить перевод 2447 га земель в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. - Проектом предусматриваются территории под организацию оленьих пастбищ. По этой причине необходимо осуществить перевод земель, площадью 51440га, в земли сельскохозяйственного назначения. - Генеральным планом намечено развитие рекреационных зон и строительство рекреационных объектов за границами населенных пунктов, что потребует перевода 31,6 га земель в земли особо охраняемых территорий и объектов | 2010-2015 гг. |